## Slide 1: Ampelschaltung Fischer-Technik

## Slide 2: Fischer-Technik
Schritt 1 – Grundmodell erstellen
Youtube-Anleitung für Ampelschaltung: https://youtu.be/J20AscHGfho
Grünes Anschlusskabel
ganz außen

## Slide 3: Fischer-Technik
Schritt 2 – Pin 1 mit rotem Signal verbinden
Youtube-Anleitung für Ampelschaltung: https://youtu.be/J20AscHGfho
Ampelschaltung

## Slide 4: Fischer-Technik
Schritt 3 – Pin 2 mit grünem Signal verbinden
Youtube-Anleitung für Ampelschaltung: https://youtu.be/J20AscHGfho
Ampelschaltung

## Slide 5: Fischer-Technik
Schritt 4 – Pin 3 mit Taster verbinden
Youtube-Anleitung für Ampelschaltung: https://youtu.be/J20AscHGfho
Ampelschaltung
Beim Taster die beiden
äußeren Anschlüsse
verwenden.

## Slide 6: Fischer-Technik
Schritt 5 – Programm erstellen
Ampelschaltung
Bei vielen Fußgängerampeln wird
über einen Taster das grüne Signal
angefordert.
Bei unserer Ampelanlage soll über den
Taster das grüne Signal angefordert
Werden.

## Slide 7: Fischer-Technik
Schritt 5 – Programm erstellen
Ampelschaltung
START: „Taster A“ am Calliope mini
Danach steht die Ampel auf rot.

## Slide 8: Fischer-Technik
Schritt 5 – Programm erstellen
Ampelschaltung
START: „Taster A“ am Calliope mini
Danach steht die Ampel auf rot.
Da die rote Lampe an Pin 1
angeschlossen ist,
Wird der digitale Wert
auf „1“ gesetzt

## Slide 9: Fischer-Technik
Schritt 5 – Programm erstellen
Ampelschaltung
wird Anforderungstaster gedrückt, schaltet Rot nach 2 Sekunden auf Grün um.
Grünphase soll 5 Sekunden dauern.
Danach schaltet die Anlage wieder auf Rot um und wartet auf eine erneute Betätigung des Anforderungstasters.“

## Slide 10: Fischer-Technik
Schritt 5 – Programm erstellen
Ampelschaltung
wird Anforderungstaster gedrückt,
2 Sekunden warten
dann auf ROT schalten
Anforderungstaster ist auf Pin 3

## Slide 11: Fischer-Technik
Schritt 5 – Programm erstellen
Ampelschaltung
GRÜN für 5 Sekunden einschalten
danach schaltet die Anlage wieder auf Rot um
und wartet auf eine erneute Betätigung des Anforderungstasters.“

## Slide 12: Fischer-Technik
Schritt 5 – Programm erstellen
Ampelschaltung
GRÜN für 5 Sekunden einschalten
danach schaltet die Anlage wieder auf Rot um
GRÜN ist auf Pin 2

## Slide 13: Fischer-Technik
FERTIGES PROGRAMM
Ampelschaltung
Lösung
Lsg